| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: en fazla 120 dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 11.05.2018 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: 1. Turbo Fırının Genel Bakımı Yapınız 2. Klima Bakımını Yapınız. |
| (ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme PUANI | Aldığı PUAN |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| Güvenlik tedbirlerini alır | 1 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. | 1 |  |
| Genel bakımını yapacağı makineyi tanır | 4 |  |
| Genel bakım yapacağı makineye göre kullanacağı uygun araç gereci hazırlar | 1 |  |
| Çalışma amaçlı kullanılan alanı işin ihtiyacına göre düzenler | 1 |  |
| B.1. (UYGULAMA) | (80) |  |
| Fırın hakkında oluşturulan servis bilgisini okur. | 2 |  |
| Fırının kabulünü yapar | 2 |  |
| Uygun tezgâha taşır | 2 |  |
| Fırının uygun enerji ve gaz bağlantılarını yapar | 2 |  |
| Devrede enerji ve gaz olup olmadığını kontrol eder | 2 |  |
| Enerji vererek fırının ilk kontrole hazırlar | 2 |  |
| Alt ve üst ısıtıcıları çalıştırır | 2 |  |
| Turbo ısıtıcıyı çalıştırır | 2 |  |
| Termostatın çalışıp çalışmadığını tespit eder | 2 |  |
| Isıtıcıları devreye sokarken ampermetreden akım değerlerini kontrol eder | 2 |  |
| Ocakları kontrole hazırlar | 2 |  |
| Ocakların yanmasını gözler | 2 |  |
| Ocak musluk ve düğmelerinin kontrolünü yapar | 2 |  |
| Fırın şalteri ve ısı ayar düğmelerini kontrol eder | 2 |  |
| Fırının enerjisini ve gaz bağlantısını keserek fırını emniyete alır | 2 |  |
| Fırının her türlü tesisat devre şemalarını inceler | 2 |  |
| Fırının bağlantı ve tesisatını görmemizi sağlayan tüm kapakları açar | 2 |  |
| Ölçü aleti ile güç kablosunun sağlamlığını kontrol eder | 2 |  |
| Elektrik tesisat kablolarının bağlantı noktalarını göz ile kontrol eder | 2 |  |
| Ölçü aleti ile ısıtıcı rezistansların dirençlerini kontrol eder | 2 |  |
| Rezistanslara enerji vererek çektikleri akımı okur | 2 |  |
| Rezistansların gücünü hesaplar | 2 |  |
| Turbo motorunun bağlantısını kontrol eder | 2 |  |
| Turbo motorun sağlamlığını ölçü aleti ile kontrol eder | 2 |  |
| Gaz borularının kontrolünü yapar | 2 |  |
| Sinyal lambalarının kontrolünü yapar | 2 |  |
| Topraklama bağlantılarını kontrol eder | 2 |  |
| Fırın manyetosunu kontrol eder | 2 |  |
| Fırın yalıtım malzemelerini kontrol eder | 2 |  |
| Otomatik saat bağlantılarını kontrol eder | 2 |  |
| Fırın kapaklarını kapatır | 2 |  |
| Elektrik ve gaz bağlantılarını yapar | 2 |  |
| Otomatik saatin ayarını yapar | 2 |  |
| Fırının otomatik saatten çalışmaya başlama zamanını ayarlar | 2 |  |
| Fırının otomatik saatten pişirme süresini ayarlar | 1 |  |
| Fırın kısmını çalıştırır | 2 |  |
| Ocakların gaz hava karışımını ayarlar | 2 |  |
| Ocakları yakar | 2 |  |
| Elektrik ve gaz bağlantılarını keser | 1 |  |
| Fırını tezgahtan indirir | 1 |  |
| Müşteriye gerekli bilgileri verir | 1 |  |
| Fırını müşteriye teslim eder | 2 |  |
| B.2 (UYGULAMA) | (80) |  |
| Klima bilgilerini bulur | 3 |  |
| Klima giriş gerilimini kontrol eder | 3 |  |
| Klimaya enerji vererek fan konumunda çalıştırır | 4 |  |
| Klimayı soğutma durumunda çalıştırır | 3 |  |
| Klimayı ısıtma durumunda çalıştırır | 3 |  |
| Kompresörün çalışıp çalışmadığını tespit eder | 3 |  |
| Ölçü aleti ile emme ve basma basınçlarını kontrol eder | 4 |  |
| Termistörün fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit eder | 3 |  |
| Yüksek basınç kontrol anahtarının fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit eder | 4 |  |
| Hava filtresi kapağını açarak çıkarır ve temizliğinin yapar | 3 |  |
| Polen filtresini çıkararak temizler | 3 |  |
| Kumanda devresi elektronik kartını bulur ve ile göz ile kontrolünü yapar | 3 |  |
| Güç devresi elektronik kartını bulur ve göz ile kontrolünü yapar | 3 |  |
| Fan motorunun soketini çıkararak ölçü aleti ile sağlamlık kontrolünü yapar | 3 |  |
| Flap motoru soketini çıkararak ölçü aleti ile kontrolünü yapar | 3 |  |
| Klima sensörlerini kontrol eder | 3 |  |
| Kondanser temizliğinin yapılması | 3 |  |
| Evaporatör temizliğinin yapılması | 3 |  |
| Çekvalf ve dört yollu valflerin göz ile kontrolü | 4 |  |
| Evaporatörün kontrolünü yapar | 3 |  |
| Klimanın tüm kapaklarını kapatır | 4 |  |
| Klimayı fan, soğutma, ısıtma durumlarında çalıştırır | 5 |  |
| Klimayı belirlenen süre sonunda duracak gibi programlar | 4 |  |
| Müşteriye gerekli bilgileri verir | 3 |  |
| (UYGULAMA SONRASI) | (10) |  |
| Fırın/Klima bakımını tekniğine uygun yapar. | 2 |  |
| Fırının/Klima çalışmasını açıklar. | 1 |  |
| Fırın/Klima üzerindeki elemanların çalışmasını açıklar. | 1 |  |
| Yapmış olduğu ölçümleri doğru olarak okur. | 1 |  |
| Müşteri ile doğru ve seviyeli diyaloğu kurar. | 1 |  |
| Belirlenen sınav süresine uyar. | 4 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |

- Bu Form her sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalama alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu eldiven |
| Çelik burunlu ayakkabı |
| İş önlüğü |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Turbo Fırın/Klima |  |  |  |
| Kontrol kalemi |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Yankeski |  |  |  |
| Kargaburun |  |  |  |
| Pens ampermetre |  |  |  |
| Avometre |  |  |  |
| Ampermetre |  |  |  |
| Anahtar takımı |  |  |  |
| Elektrik süpürgesi |  |  |  |
| Elektrik Takım çantası |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| İzolebant | 1 |
| 2,5 mm² iletken | 2 |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. |  |