| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 2 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi:11.05.2018 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: 1-Tv kart değişimini verilen talimat doğrultusunda tekniğine uygun yapınız. 2-Çanak anten ile merkezi/bireysel uydu anten tesisatı kurulumunu yapınız. (Aday sorulan iki sorudan da sorumludur.) |
| A.(ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme PUANI | Aldığı PUAN |
| İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarına uyar. | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarının talimatlarının gereğini yerine getirir. | 2 |  |
| Uygulama yaparken gerekli olan kişisel koruyucu ve donanımları kullanır. | 2 |  |
| Cihazları emniyet kurallarına uygun olarak çalıştığını kontrol eder. | 2 |  |
| Uygulaması yapılacak iş için cihaz ve el aletlerini hazır hale getirir. | 2 |  |
| B.(UYGULAMA AŞAMASI) | (80) |  |
| 1-Tv Kart Değişimi |
| ESD (elektro statik deşarj) için gerekli önlemleri alır. | 3 |  |
| Arızalı Tv tamir işlemleri için gerekli çalışma alanını oluşturur ve el aletlerini temin eder. | 3 |  |
| Arızalı Tv’nin kapak vidalarını söker. | 3 |  |
| Tüm vida ve bağlantı aparatlarını muhafaza altına alır. | 3 |  |
| Tv arka kapağını yerinden çıkarır ve Tv’yi onarıma uygun konuma getirir. | 3 |  |
| Tv kartlarını ve görevlerini göstererek açıklar. | 3 |  |
| Kendisine verilen talimat doğrultusunda besleme kartını söker ve yenisi ile değiştirir. | 8 |  |
| Kendisine verilen talimat doğrultusunda ana kartını söker ve yenisi ile değiştirir. | 8 |  |
| Değiştirilen kartların sabitleme ve kablo soket bağlantılarını kontrol eder. | 4 |  |
| Tv’ nin sökülen kapağını tam ve doğru olarak vida eksiltip arttırmadan yerine monte eder. | 4 |  |
| Tv’yi test için uygun konuma getirerek enerji bağlantısını yapar ve çalıştırır. | 4 |  |
| İşlem yapılan Tv’nin tam ve doğru çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi verir. | 4 |  |
| 2- Uydu Anten Kurulumu |
| Anten aparatlarını birleştirir. | 3 |  |
| Çanak anteni zemine olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde monte eder. | 3 |  |
| LNB’yi antene monte eder. | 3 |  |
| Multiswitch/receiver montajını yapar. | 3 |  |
| Anten kablosunu F konektöre uygun şekilde soyma pensi ile soyar. | 2 |  |
| F konnektörü kabloya takar. | 2 |  |
| F konnektörü sıkma pensesi kullanarak kabloya çakar. | 2 |  |
| Çanağın LNB çıkışlarını multiswitch/receiver girişine bağlar. | 3 |  |
| Ara kablo bağlantılarını yapar. | 2 |  |
| Uydu anten tesisatındaki bağlantıları kontrol eder. | 2 |  |
| Sinyal seviyesi ölçme cihazını kullanarak çanak anteni konumlar ve sabitler. | 5 |  |
| C. (UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER) | (10) |  |
| Sınavı verilen süre içinde tamamlar. | 2 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. | 2 |  |
| Kullanılan güç aletlerinin (hilti, matkap) temizlik ve kutuya toplama işlemlerini yapar. | 2 |  |
| Kullanılan el aletlerinin temizlik ve bakımını yapar. | 2 |  |
| Çalışma alanı, kullanılan alet ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. | 2 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmzası: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Sınava giren aday B bölümünün tamamından sorumludur.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Koruyucu gözlük |
| İş eldiveni |
| ESD ayakkabı |
| ESD bileklik |
| ESD önlük |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Tv |  |  |  |
| Tv marka modeline göre uygun ana kart |  |  |  |
| Tv marka modeline göre uygun besleme kartı |  |  |  |
| Çanak anten ve kurulum aparatları |  |  |  |
| LNB |  |  |  |
| Multiswitch/ receiver |  |  |  |
| Uydu yön bulucu cihazı |  |  |  |
| F konnektör pensesi |  |  |  |
| Anten kablosu soyma pensi |  |  |  |
| Tornavida takımı |  |  |  |
| Pense |  |  |  |
| Yankeski |  |  |  |
| Anahtar takımı |  |  |  |
| Hilti |  |  |  |
| Şarjlı Tornavida |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ | ADET |
| Anten kablosu | 20 m |
| F konnektör | 16 ad |
| İzolebant | 1 ad |
| Kablo bağı | 1 paket |
| Çelik dubel | 3 |
| Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. |  |