| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 3 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi:11.05.2018 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu:B1. 36 kV 1x50 mm2 Alüminyum XLPE kabloya veya benzer kabloya ucuna dahili tip kablo başlığı yapınız. B2. Kesicinin testinin yapılması, sökülmesi ve yerine yenisinin takılması B3. Yük ayırıcısı testinin yapılması, sökülmesi ve yerine yenisinin takılması | Değerlendirme PUANI | Aldığı PUAN |
| BECERİ SINAVI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ |  |  |
| (ÖN HAZIRLIK) | (10) |  |
| Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve kontrol eder. | 2 |  |
| Elektrik çarpmalarına karşı oluşabilecek risklere karşı önlem alır. | 2 |  |
| Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar. | 2 |  |
| Çalışmaya uygun gerekli donanımları sağlar ve özelliklerini bilir. | 2 |  |
| B1. (SINAVIN UYGULANMASI) | (80) |  |
| Başlık İçin Kabloyu Hazırlamak |  |  |
| Kablonun dairesel yapısını bozmadan yarı iletken tabakayı soyma aparatı ile soyar. | 3 |  |
| Soyma işlemi sonrası temizliğini yapar. Ana iletken yüzeyinin temiz olup olmadığını kontrol eder. | 2 |  |
| Isı Büzüşmeli Kablo Başlığı Yapmak |  |  |
| Elektrik alan (stres) kontrol mastiğini (dolgu macunu), kalınlığının yarısına kadar sündürerek, yarı iletken (ekran) ve yalıtkan tabakaya basacak şekilde sarar. | 5 |  |
| Sarma işlemi sonrası elektrik alan kontrol mastiğini yarı iletken tabaka üzerine, montaj talimatına uygun ölçülerde sarar. | 5 |  |
| Elektrik alan kontrol tüpünü, kablo dış kılıfından (alt kısmından) kablo ucuna doğru tüp içerisinde hava kalmayacak şekilde, pürmüz ile büzüştürmeyi sağlar. | 5 |  |
| Damar ayırıcıyı kablo damarlarından geçirerek dış kılıf üzerine tam olarak yerleşecek şekilde takar. | 3 |  |
| Montaj talimatına uygun şekilde büzüştürme işlemini yapar. | 3 |  |
| Pabuç ile yalıtkan tabaka arasında boşluk kalmayacak şekilde mekanik vidalı tip pabuçları faz iletkenine yerleştirir. | 3 |  |
| Uygulama talimatında gösterilen sırada, lokma anahtarı yardımıyla pabuç vidalarının boşluklarını alır ve vida kafasını uygun kuvvetle kırılıncaya kadar sıkar. | 3 |  |
| Sıkmalı tip pabuçlarda, pabuç ile yalıtkan tabaka arasında uygulama talimatında belirtilen miktar kadar boşluk kalmasını sağlayacak şekilde kablo pabucunu faz iletkenine yerleştirir. | 3 |  |
| Hidrolik pabuç sıkma pensini iletken kesitine uygun olarak ayarlar ve kablo pabucunu en az üç yerden, üstten başlayarak kabloya doğru sıkma işlemini yapar. | 2 |  |
| Pabuç ile yalıtkan tabaka arasında yaklaşık 1 mm boşluk kalmasını sağlar. Pabuç yüzeyini ve yalıtkan tabakayı temizler. | 3 |  |
| Pabuç sıkma yüzeyinin tamamına sarma işlemini gerçekleştirir. | 5 |  |
| Büzüştürme işlemini; eşit kalınlıkta (homojen) olacak şekilde yapar. | 5 |  |
| Eriyen bantların bulunduğu bölgeleri mekanik iş eldiveni ile sıkarak kaynamasını sağlar. | 4 |  |
| Gerilim atlamayı engelleyici işlemi yapar. | 2 |  |
| Dış yalıtkan tüp bitim yerinde/damar ayırıcı bitim yerinde bulunan topraklama iletkenleri üzerine kaçak akım düzenleyici kelepçeyi sarar. | 3 |  |
| Topraklama iletkenlerini üç eşit parçaya ayırarak saç örgüsü şeklinde örer, örgülü topraklama iletkeninin kesitine uygun pabucu temin eder. | 4 |  |
| Pabuç sıkma pensi ile boşluk kalmamasına özen göstererek en az üç yerden sıkar. | 3 |  |
| Sıkma işlemi sonrası pabuç üzerinde keskin yüzeyler var ise eğe ile yumuşatır. | 2 |  |
| Kablo başlığını, parafudur bağlantı kablo ya da barasını, bağlantı yerine cıvata ve somun yardımıyla sabitler. | 2 |  |
| Başlık pabucu ve gövdesinin faza ya da toprağa olan mesafesinin uygulama talimatında belirtilen en az yaklaşım mesafesi ölçülerinin altında olmamasına sağlar. | 2 |  |
| Yaptığı ekin düzgünlüğünü kontrol eder. | 4 |  |
| Yaptığı ekin elektriksel kontrolünü yapar. | 4 |  |
| B2. (SINAVIN UYGULANMASI) | (80) |  |
| Enerjiyi emniyet tedbirlerini alarak keser. | 6 |  |
| Hattın topraklanmasının irtibatının kesilmesi ve kontrolünü yapar. | 6 |  |
| Kesicinin ayırıcı ile irtibatını keser. | 6 |  |
| Kesicinin topraklama irtibatını keser. | 6 |  |
| Kesicinin kontrol soketini söker. | 6 |  |
| Kesicinin gövde toprağını söker. | 6 |  |
| Kesicinin bulunduğu yerden çıkartılmasını yapar. | 6 |  |
| Sekonder panosunu söker. | 6 |  |
| Arızalı işlemi tespit eder. | 6 |  |
| Değişiklik yapılacaksa yapar. | 6 |  |
| Kesicinin geriye sağlamının işlem sırasına göre takar. | 10 |  |
| Kesicinin açma – kapama bobinlerini değişimini yapar. | 10 |  |
| B3. (SINAVIN UYGULANMASI) | (80) |  |
| Ayırıcının gaz kaçağı kontrolünün yapar. | 6 |  |
| Manometre ile basınç kontrolü yapar. | 6 |  |
| Hücrenin pano kapağını söker. | 6 |  |
| Switch leri söker. | 6 |  |
| Kesicinin kontaklarının irtibatını keser. | 6 |  |
| Baraların irtibatlarının irtibatını keser. | 6 |  |
| Gövde toprağını söker. | 6 |  |
| Sekonder panosunu söker. | 6 |  |
| Arızalı işlemi tespit eder. | 6 |  |
| Değişiklik yapılacaksa yapar. | 6 |  |
| Ayırıcının geriye sağlamının işlem sırasına göre takar. | 10 |  |
| Ayırıcının açma kapama butonlarını takar. | 10 |  |
| (BAKIM SONRASI İŞLEMLER) | (10) |  |
| Çalışma alanının temizliğini yapar. | 4 |  |
| Kullanılan el aleti ve ekipmanları düzenli bir hale getirir. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar. | 2 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- B1, B2, B3 uygulamalarından sadece bir tanesi yapılacaktır.

| İSG EKİPMANLARI (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| Yalıtkan ve ısıya dayanıklı koruyucu giysi |
| Yalıtkan iş güvenliği ayakkabısı |
| Elektrik ve mekanik risklerine karşı iş eldiveni |
| Yalıtkan baret |
| Koruyucu gözlük-yüz siperi |
| Toz-gaz maskesi |
| Kulak tıkacı |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ |
| Anahtar takımları (Lokma,Alyen vb.) Çeşitli anahtar takımları |  |
| Eğe çeşitleri |  |
| Kablo soyma aparatı |  |
| Şaloma (Pürmüz) |  |
| Kablo kesme makası |  |
| Kablo pabuç sıkma pensi |  |
| Özel donanımlı çalışma tezgahı |  |
| Tel fırça |  |
| Kablo sabitleme kelepçesi |  |
| Çekiç |  |
| Pense |  |
| Spiral taşlama makinesi |  |
| Şerit metre |  |
| Mengene |  |
| Kablo sıkma pensesi |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ * | ADET |
| 36 kV 1x50 mm2 Alüminyum XLPE kablo veya ucuna dahili tip kablo başlığı yapılabilecek benzer kablo. | 1 metre |
| O.G yeraltı kablo başlığı | 1 takım |
| İzopropil alkol | 1 litre |
| Lifsiz temizlik bezi | 1 paket |

- Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.