| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 60 Dakika |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi: 11.05.2018 | REV.001 |
| Uygulama Sorusu: |
| A.(ÖN HAZIRLIK) | Değerlendirme PUANI | Aldığı PUAN |
| İş Güvenliği Kurallarına uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 2 |  |
| Çalışma ortamının güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Araç için gerekli güvenlik tedbirlerini alır | 2 |  |
| Çalışma için gerekli el aletleri, anahtar, aparat, cihaz, donanım ve sarf malzemeleri hazırlar | 2 |  |
| Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak donanım malzeme ve ekipmanları hazırlar | 2 |  |
| B.UYGULAMA AŞAMASI |  |  |
| B. 1.MOTOSİKLET YAĞLAMA SİSTEMİNİN PERİYODİK BAKIMINI YAPINIZ |  |  |
| Bakım programına uygun sarf malzemeleri hazırlar. | 8 |  |
| Aracı bakım yapılacak uygun bir zemine alır. | 6 |  |
| Motor yağını değiştirir. | 16 |  |
| Motor yağ filtresini değiştirir. | 16 |  |
| Motor yağ seviyesini kontrol eder. | 9 |  |
| Motoru çalıştırarak sızıntı ve kaçak kontrollerini yapar. | 9 |  |
| Araç bakım kartını doldurur. | 8 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 8 |  |
| TOPLAM | 80 |  |
| B.2. FREN SİSTEMİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPINIZ |  |  |
| Bakım programına uygun sarf malzemeleri hazırlar. | 5 |  |
| Aracı bakım yapılacak uygun bir zemine alır. | 4 |  |
| Fren sistemi hidrolik yağ seviyesini kontrol eder, eksikse tamamlar. | 9 |  |
| Fren pedalı ve kolunun düzgün hareketini kontrol eder. | 8 |  |
| Fren sisteminde sızıntı ve kaçak kontrollerini yapar. | 9 |  |
| Fren balatalarının aşınma sınırları içinde olup olmadığını kontrol eder, gerekirse değiştirir. | 15 |  |
| Fren disklerini kontrol eder, gerekirse değiştirir. | 15 |  |
| Son kontrolleri yapar | 7 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar. | 8 |  |
| TOPLAM | 80 |  |
| B.3 MOTOSİKLET SOGUTMA SİSTEMİNDE TERMOSTAT DEĞİŞİMİ YAPINIZ |  |  |
| Bakım programına uygun sarf malzemeleri hazırlar. | 5 |  |
| Aracı bakım yapılacak uygun bir zemine alır. | 6 |  |
| Motorun soğumasını bekler | 5 |  |
| Soğutma suyunu boşaltır, anti-frizli suyu muhafaza altına alır | 10 |  |
| Termostat değişim işlemini yapar. | 18 |  |
| Soğutma suyu seviyesini ve anti-friz oranını ayarlar/doldurur | 18 |  |
| Motoru çalıştırarak sızıntı ve kaçak kontrollerini yapar. | 10 |  |
| Verilen işi süresi içinde tamamlar | 8 |  |
| TOPLAM | 80 |  |
| C.(UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER) |  |  |
| Çalışma alanını, kullanılan alet ve donanımları düzenler. | 4 |  |
| Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Kullanılan atık malzemeleri kurallarına uygun depolar. | 3 |  |
| TOPLAM | 100 |  |
| Notlar / Görüşler: |
| Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

- Aday B.1, B.2, B.3 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.1 |
| --- |
| Yağ filtresi sökme anahtarı |  |
| Anahtar takım düz/yıldız. |  |
| El aletleri |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.2 |
| Anahtar takım düz/yıldız. |  |
| El aletleri |  |
| Rekor anahtarı |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B.3 |
| Anahtar takım düz/yıldız. |  |
| El aletleri |  |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.1 | ADET |
| Motor yağı | 1 |
| Yağ filitresi | 1 |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.2 |  |
| Fren balatası ön/arka | 1 |
| Fren diski | 1 |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| SARF MALZEME LİSTESİ B.3 |  |
| Antifriz | 1 lt |
| Termostat ve contası | 1 |
| Parça temizliğinde kullanılacak temizlik ürünleri, üstüpü, parça bez | 1 Kg |
| Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir. Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır. |  |